## Slide 1
Andreza Barcaro e Valesca Barbosa
andrezabarcaro@gmail.com
valescaaraujo994@gmail.com
Fundamentos de Redes e Conectividade

## Slide 2: Conteúdo Programático
Topologia de Redes
Estrela (arquitetura aplicável - ethernet)
Barramento (arquitetura aplicável - ethernet)
Anel (arquitetura aplicável – token ring)
Outros

## Slide 3: Objetivo da Disciplina
Compreender como funciona a comunicação de dados. Entender a história, o conceito, a classificação e a topologia das redes de computadores. Diferenciar os diversos meios de transmissão de dados.

## Slide 4: Topologias DE REDES

## Slide 5: Topologias
Quando vamos montar uma rede devemos escolher o tipo de rede de topologia adequada de acordo com as aplicações que serão executas na rede.
Para avaliar isso devemos observar os seguintes fatores:
estabilidade,
velocidade,
confiabilidade e custo.

## Slide 6: Topologias
Desses fatores o que e mais importante são o custo que determina qual rede se aplica e a distância entre os nós .
È a forma como os computadores estão conectados na rede
IMPORTANTE

## Slide 7: Topologias
Podemos dizer que:
A topologia física refere-se ao layout físico e ao meio de conexão dos dispositivos de redes, ou seja, como eles são conectados, e esses dispositivos que formam a estrutura de uma rede são chamados de nós ou nodos.
A topologia lógica é a forma com que os nós se comunicam através dos meios de transmissão.
IMPORTANTE

## Slide 8: Topologia ponto a ponto
-Duas formas básicas: ponto-a-ponto
- Canais ponto-a-ponto: rede composta de diversas linhas de comunicação associadas a um par de estações.
  - comunicação entre estações não adjacentes feita por estações intermediárias
  - política conhecida como “comutação de pacotes”
  - topologia usada na maioria de redes WAN, MAN e algumas LAN
IMPORTANTE

## Slide 9: Topologias de Redes Ponto-a-ponto
(a) estrela; (b) anel; (c) árvore; (d) malha regular; (e) malha irregular.

## Slide 10: Topologia das Redes de Comunicação
- Canais de difusão: única linha de comunicação compartilhada por todas as estações
  - mensagens difundidas no canal podem ser lidas por qualquer estação
  - destinatário identificado por um endereço codificado na mensagem
  - possível enviar mensagens para todas as estações (broadcasting) ou a um conjunto delas (multicasting) usando endereços reservados para estas finalidades
  - topologia comum em LAN mas também possível em WAN
  - requer mecanismos de arbitragem de acesso para evitar conflitos
IMPORTANTE

## Slide 11: Topologias de Redes de Difusão
(a) barramento; (b) satélite; (c) anel.

## Slide 12: Topologias Físicas
Barra
Anel
Estrela
Redes híbridas
IMPORTANTE

## Slide 13
Barramento
É uma configuração de rede na qual utiliza um único cabo coaxial, é usado para conectar os computadores em série permitindo assim o tráfego de informações na rede.
Usa cabo coaxial com conectores BNC para fechar as pontas
IMPORTANTE

## Slide 14
Vantagens:
Expansão simples da rede
Não requer um Hub ou outro equipamento especial
Custo de instalação barata

## Slide 15
Desvantagens:
È que quanto mais computadores forem sendo conectados á rede , ela vai ficando mais lenta quando um cabo desconecta ou falha a rede para em determinados pontos além de existir uma dificuldade muito grande para detectar onde estão as falhas.
Máximo de computadores 30.
IMPORTANTE

## Slide 16: Anel
Uma rede em anel consiste de estação conectadas através de um circuito fechado. Esse formato de rede trabalha com os computadores como se tivessem ligados em série.
IMPORTANTE

## Slide 17: Anel
A rede e ligada em repetidores por meio físico . Elas são capazes de transmitir e receber dados em qualquer direção mas os projetos mais usados são os unidirecionais assim eles não precisam de roteadores e de uma forma menos sofisticada os protocolos asseguram a entrega das mensagem corretamente.
IMPORTANTE

## Slide 18: Anel
A vantagem:
E que ela utiliza um cabo só e o custo com isso diminui bem na hora da montagem da rede.

## Slide 19: Anel
Desvantagem:
E que quando trabalhando em unidirecional caso alguma das estações apresentem falha ou esteja desconectada a rede para de funcionar por completa por ela trabalhar com o sistema de transmissão unidirecional.

## Slide 20: Estrela
Esse tipo e o mais usado hoje por que todas as estações são conectadas por um concentrador (hub ou switch) principal. Através desse concentrador todas as estações podem se comunicar entre si e com estações remotas e terminais.
IMPORTANTE

## Slide 21
Vantagem:
Cada estação se comunica diretamente com o concentrador assim se ocorrer algum problema de comunicação com a estação apenas ela estará parada, enquanto todas as outras estação continuarão trabalhando normalmente trocando informação na rede.

## Slide 22
Desvantagem:
È a questão de custo esse tipo de rede acaba tendo um custo elevado e é um pouco mais demorada para a sua implantação devido a quantidade de cabos que devem ser passados.

## Slide 23
Cabo
Uma configuração de rede que utiliza cabeamento 10BASE-T (também conhecido como par trançado ou UTP) com conector RJ 45 nas pontas e um HUB ou switch central.
IMPORTANTE

## Slide 24
IMPORTANTE

## Slide 25: Grafo (Parcial)
A topologia em grafo é uma mistura de várias topologias, e cada nó da rede contém uma rota alternativa que geralmente é usada em situações de falha ou congestionamento. Traçada por nós, essas rotas têm como função rotear endereços que não pertencem a sua rede.
IMPORTANTE

## Slide 26: Grafo

## Slide 27: Àrvore
As redes em árvores tem uma facilidade de expansão .Um nó (switch ou hub ) central pode ser ligado com ou outro nó central e assim ir aumentando e expandindo a capacidade da rede.
IMPORTANTE

## Slide 28: Árvore
os sinais terão velocidades de propagação diferentes e refletirão os sinais de diferentes maneiras. Por estes motivos, geralmente as redes em árvore vão trabalhar com taxas de transmissão menores do que as redes em barra comum.

## Slide 29: Redes híbridas
Nela podemos encontrar uma mistura de topologias, tais como as de anel, estrela, barra, entre outras interligadas que possuem como características as ligações ponto a ponto e multiponto.
IMPORTANTE

## Slide 30: Vantagem
Podem ser interligadas todas as anteriores, em uma mesma rede lógica.

## Slide 31: Desvantagem
Possuem custo mais elevado, devido a sua manutenção e administração.
As estruturas mistas são tipos de redes que utilizam características dos dois tipos básicos de redes, a ligação ponto-a-ponto e multiponto, para obter redes mais complexas e com maiores recursos.

## Slide 32: Tecnologia de LAN’s
Ethernet
Token Ring
FDDI
IMPORTANTE

## Slide 33: Ethernet
É o protocolo de rede mais usado. Utiliza um método de acesso chamado CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Este é um sistema onde cada computador "escuta" o cabo antes de enviar algum dado pela rede, se a rede estiver livre então o computador poderá transmitir. Caso algum outro computador queira transmitir e o cabo já esteja sendo utilizado, então este comutador irá esperar até que o cabo fique desocupado e tentar novamente quando a linha estiver livre.
IMPORTANTE

## Slide 34
ocorrerá uma colisão e a rede ficará for por um curtíssimo tempo até que seja liberado o tráfego para então poder transmitir. Entretanto o atraso causado pelas colisões e retransmissões é muito curto e normalmente não faz efeito na velocidade de transmisão na rede. As topologias usadas para este protocolo são do tipo barramento ou estrela. O tipo de cabeamento é de par trançado, coaxial ou fibra ótica e a velocidade de transmissão é de 10 Mbps.
IMPORTANTE

## Slide 35: FDDI
FDDI (Fiber Distributed Data Interface), interconecta duas ou mais redes locais, frequentemente cobrindo longas distâncias. O método de acesso envolve a passagem de sinal, usa topologia física de duplo anel. A transmissão ocorre em um dos anéis, entretanto caso uma parada ou quebra ocorra, o sistema mantém a informação automaticamente usando porções do segundo anel para, então criar um anel completo. A maior vantagem no FDDI está na velocidade. Usa somente fibra ótica com velocidade de 100Mbps.
IMPORTANTE

## Slide 36
IMPORTANTE

## Slide 37: Token Ring
IMPORTANTE

## Slide 38: Token Ring
O padrão token ring (passagem de permissão) trabalha em uma forma circular para determinar qual estação tem permissão de que todas as estação da rede tenham a chance de transmitir os dados.
IMPORTANTE

## Slide 39
Utilizando esse padrão o computador monitora a rede até que ele veja um padrão de bits denominado permissão. Assim ele envia o pacote de dados que viaja pelo anel até o destino receber na passagem
Utiliza topologia anel com par trançado ou fibra ótica. Devido à crescente popularidade do padrão o uso do Token Ring tem diminuído.
IMPORTANTE

## Slide 40: Cascatamento e empilhamento
No cascateamento, a interligação se dá através de uma porta de um equipamento com a outra porta de outro equipamento, sendo a largura de banda limitada à velocidade da porta (10/100/1000 Mbps).
IMPORTANTE

## Slide 41
os equipamentos mais novos (incluindo alguns hubs e switches de 10/100 Mbps e TODOS os dispositivos de 1 Gbps ou 10 Gbps) disponibilizam "Auto MDI/MDIX" para automaticamente selecionar a configuração apropriada quando um cabo Ethernet é conectado, de maneira que qualquer porta pode ser utilizada para o cascateamento.
IMPORTANTE

## Slide 43: Empilhamento
o empilhamento, a interligação ocorre através de Numa porta específica para empilhamento ("stack") e cada fabricante possui um tipo de interface própria a qual possui velocidade transmissão maior que a velocidade das portas de conexão. Nesse caso, o empilhamento pode ser feito apenas entre equipamentos de um mesmo fabricante. Os equipamentos assim empilhados tornam-se um único equipamento.
IMPORTANTE

## Slide 44: Empilhamento

## Slide 45: Bibliografia